## ДОКЛАД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА АНЕЛИЯ КРУШКОВА

## “СЪСТОЯНИЕ на железопътната транспортна система”

## уважаеми ГОСПОЖи и господа,

Позволете ми накратко да ви запозная със състоянието на железопътната транспортна система в навечерието на голямото предизвикателство – приемането на Република България в Европейския съюз. Могат ли българските железници да отговорят на високите изисквания на европейския транспортен пазар? Имат ли сили и възможности българските превозвачи да оцелеят в конкуренция с европейските след влизането в сила на открития достъп до нашата железопътна инфраструктура след 2007 година? В състояние ли сме железопътната ни инфраструктура да бъде приведена в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост с транс-европейската железопътна система.

## ТРАНСПОРТЕН ПАЗАР

Анализът на транспортния пазар показва, че за период от 10 години обемът на превозените товари и реализирани тон/км е спаднал 2 пъти, а броят на превозените пътници и реализираните пътник/километри над 1.5 пъти.

Графика 1: Железопътен транспорт в България

Източник: БДЖ ЕАД

Превоз на товари

Обемните и икономически показатели за товарните превози са показани в таблица № 1:

Таблица № 1

| Показатели | Мярка | Отчет | План | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | м. август 2004 |
| Превоз на товари | млн.т | 63.2 | 32.9 | 21.1 | 19.3 | 18.5 | 20.1 | 21.0 | 13.2 |
| Средно превозно разстояние | км | 223 | 261 | 263 | 254 | 250 | 263 | 255 | 258 |
| Тонкилометри | млн | 14 132 | 8 595 | 5 538 | 4 904 | 4,627 | 5 274 | 5 355 | 3 413 |

От началото на 2002 г. е налице тенденция към нарастване на обемните показатели. Разчетен е годишен ръст от 2-3%. Тонкилометровата работа също нараства с по 1-2 пункта годишно.

Превоз на пътници

Показателите за пътническите превози са показани в таблица №2

Таблица № 2

| Показатели | Мярка | Отчет | План | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | м. август 2004 |
| Превоз на пътници | млн. п | 102.4 | 58.9 | 50.0 | 41.8 | 33.7 | 35.2 | 35.5 | 21.9 |
| Средно превозно разстояние | км | 76 | 80 | 69 | 72 | 77 | 72 | 72 | 68 |
| Пътниккилометри | млн | 7 793 | 4 693 | 3 472 | 2 990 | 2 598 | 2 517 | 2 574 | 1498 |
| Компенсации нето | млн. лв |  |  |  | 5.9 | 5.8 | 18.4 | 15.3 | 7.2 |

Тенденцията за редукция на броя на превозваните пътници за периода се запазва. Очаква се слабо нарастване в средносрочна перспектива, което е свързано задължително с повишаване на качеството на транспортната услуга.

ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ

Пазарните сегменти, в които железопътният транспорт има шансове да запази и разшири участието си, са:

#### В пътническия транспорт

##### Пътнически превози на дълги разстояния

Анализът показа, че в сегмента на междуградските и международни превози има добър потенциал за нарастване. Той ще зависи до голяма степен от подобренията по железопътната мрежа и обновяването на подвижния състав. Съчетанието с по-добри и по-ефективни услуги, които да се предложат от железопътния оператор, би могло да върне съществена част от пътниците, които понастоящем използват конкурентния автомобилен транспорт.

##### Крайградски пътнически превози

Силата на железницата в този сегмент е да предлага в пиковите часове масов транспорт за работещи, ученици и студенти от крайградски села и градове до регионалния център, където са концентрирани основните дейности (предприятия, училища и т.н.). Настоящото ниво на услугите не отговаря на изискването по отношение на честота и подходящо време на пътуването и нов подвижен състав.

Това е сегмент с потенциал за нарастване. За да се постигне ръст са необходими съвместните усилия на операторите и на местните власти.

### Регионални превози по главните и второстепенните линии

През последните години обемите на тези превози постоянно намаляват, което от своя страна води до финансови загуби и е необходимо съкращаване на броя на влаковете. Що се касае до неелектрифицираните участъци, единствената възможност за запазване на тези превози е да се доставят леки дизелови мотриси.

Решението на проблема е в създаването на възможности за участието в тези услуги на заинтересовани организации, предприятия, в това число и алтернативен транспорт.

- В товарния транспорт

##### Превози за металургичната промишленост

В момента металургичната промишленост работи с 50% от капацитета. Прогнозира се, че до 2008 г. обемите ще се запазят близки до настоящото си ниво, след което ще нарастват.

С изключение на черната металургия, само ЮМИКОР осигурява ежедневно цели влакове. Очаква се незначително нарастване в средносрочен план.

##### Превози на въглища и нефтопродукти

Снабдяването на електроцентралите ще остане постоянно и затова е разумно да приемем, че транспортните схеми в този сектор ще се запазят през следващите 10 години.

В момента единствено по дестинацията Бургас – София има значителни обеми от превозвани петролни продукти, оправдаващи движението на блок-влакове.

##### Превози на някои други важни стокови групи

Групата обхваща много начални и крайни гари с ниски обеми товари. Сега по този начин се превозват около 70 влака дневно през 5 основни разпределителни гари и около 7 второстепенни гари, където се групират вагоните.

Очаква се през следващите 10 години тези превози да намалеят наполовина.

##### Комбинирани/ интермодални превози

Това е секторът с най-голям потенциал и за да се развие, трябва да се изпълнят няколко изисквания:

- Изграждане на мрежа с няколко стратегически разположени терминала (Казичене, Волуяк, Димитровград, пристанищата на Варна, Бургас, Русе, Видин);

- Осигуряване честота на превозите в мрежата от интермодални терминали;

- Увеличена подкрепа от страна на държавата за развитие на комбинираните превози. Началото е поставено с преференциална политика при новите инфраструктурни такси.

#### Нови превози

През следващите 5 години се очаква бавно нарастване в сектора на новите услуги: междуградски/интерсити пътнически превози, увеличаване превозите на насипен или пакетиран цимент и други строителни материали, нови продукти на преработващата и хранително-вкусовата промишленост. Транспортният пазар ще се развива и е необходимо да се подобри състоянието на инфраструктурата, за да има атрактивен продукт.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Железопътните линии (включително и попадащите в Транс-европейските транспортни коридори) в по-голямата си част са строени преди повече от 100 години с геометрични параметри, долно строене и съоръжения за скорости до 100 км/ч. Удвоените през последните 20-30 години участъци също са с ограничени скорости поради геометричните им параметри, състоянието на долното строене, съоръженията и коловозното развитие в гарите. Общата разгъната дължина на железния път е 7 326 км, като с междурелсие 1 435 мм са 7 000 км.

Постоянният недостиг на средства за ремонт на железния път и съоръженията през последните десет години доведе до просрочване на между ремонтните срокове, а оттам до значително влошаване на техническото им състояние и до намаляване на максимално допустимите скорости, критично състояние на експлоатацията и ограничения в капацитета на жп мрежата. Обемът на просрочените ремонти (подновяване и среден ремонт на железния път) по главните жп линии са показани в Таблица № 3.

Общо 2 470 км от железния път по главните линии са с просрочени ремонти – в т.ч. 540 км са за основен ремонт и 1 930 км са за подновяване.

Поради лошото състояние на инфраструктурата железницата не може да поддържа конкурентни скорости и времепътуване. Намалението на продължителността и престоите по гарите и броят на спиранията не може да реши кардинално проблема, тъй като делът им в общото времепътуване е около 7-8%. Резервите са в намаляване броя и продължителността на постоянните и временните намаления, които по някои основни направления са значителни.

Таблица № 3

| ЖП линия | Разгъната дължина (км) | Просрочени ремонти от 1986 г. до 2004 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среден ремонт | Подновяване | ОБЩО |
|  |  | Дължина (км) | Дължина (км) |  |
| Калотина – Свиленград | 528 | 75 | 180 | 255 |
| София – Варна | 1054 | 87 | 711 | 798 |
| Илиянци – Синдел | 502 | 46 | 272 | 318 |
| Русе – Подкова | 403 | 92 | 232 | 325 |
| София – Кулата | 218 | 23 | 64 | 87 |
| Волуяк – Гюешево | 139 | 13 | 108 | 121 |
| Мездра – Видин | 196 | 43 | 92 | 136 |
| Пловдив – Бургас | 452 | 97 | 216 | 313 |
| Русе – Каспичан | 137 | 64 | 54 | 118 |
| ОБЩО: | 3629 | 541 | 1 929 | 2 470 |

Анализът на средните скорости по железопътната мрежа за периода 1994-2004 г. показва рязко влошаване на качеството и трайна тенденция на намаляване на скоростите спрямо проектните. Общо за железопътната мрежа средните скорости за 1994 г. са били с 18,4 % по-ниски от проектните, а през 2004 г. са 25%, което е с 6,6 пункта намаление.

Железопътната мрежа през 1994 година е позволявала скорости за движение над 90 км/ч по основни направления с обща дължина 1800 км, докато през 2004 година тази скорост е възможна само за 300 км от мрежата. Намалението е 6 пъти и са необходими спешни мерки за подобряване параметрите на железния път.

3. състояние на ПОДВИЖния СЪСТАВ

Притежаваните вагони и локомотиви от БДЖ ЕАД са на средна възраст над 25 години. Изключение правят рециклираните 50 вагона по програмата за оздравяване, финансирана от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и модернизираните 6 броя електрически локомотиви. Електромотрисните влакове, обслужващи крайградските превози, са доставени през периода 1970-1978 година.

Анализът на възрастовия състав на пътническия вагонен парк показва сериозно остаряване – от наличните 1 452 вагона 69% са произведени преди повече от 20 години. Тази възраст е пределна за физическата и морална амортизация на пътническите вагони. Практически БДЖ ЕАД не разполага с вагони, които да отговарят на критериите за качество на европейските страни.

Вагонният парк за извършване на товарни превози от гледна точка на възраст, обновяване и поддръжка, показва също негативна тенденция. За периода 1990-1998 година са построени само 1 273 товарни вагона, преобладаващата част от тях през първите две години на посочения период.

Необходимите средства за поддържане и ремонт на тяговия подвижен състав (ТПС) в годишен размер са приблизително 18 млн. лева. Тясно специализиран тягов подвижен състав за пътническо движение са единствено електромотрисните влакове (ЕМВ). БДЖ ЕАД разполага с общо 72 броя електромотрисни влака, като 68 от тях са в техническо състояние, позволяващо експлоатацията, поддържането и ремонта им. Останалите 4 броя могат да бъдат възстановени, но необходимите за ремонта им средства надхвърлят ефекта от експлоатацията им.

Таблица № 4

Подвижен състав на притежавания от БДЖ ЕАД парк

| Подвижен състав | Наличен парк | За обслужване на графика | В експлоатация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годни | За ремонт |
| Локомотиви | 607 | 320-330 | 35 | 242 |
| ЕМВ | 72 | 42 | 14 | 16 |
| Пътнически вагони | 1 413 | 896 | 281 | 229 |
| Товарни вагони | 19 731 | 6 500 | 3 946 | 9 284 |

Източник: БДЖ ЕАД

Таблица № 5

Възрастов състав на притежавания от БДЖ ЕАД парк

| Вид подвижен състав | До 5 г. | 5-10 г. | 10-20 г. | Над 20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | брой | брой | брой | брой |
| Локомотиви | 8 | 5 | 56 | 511 |
| Електромотрисни влакове | 0 | 0 | 6 | 66 |
| Пътнически вагони | 2 | 50 | 332 | 942 |
| Товарни вагони | 0 | 149 | 8 607 | 12 697 |

Източник: БДЖ ЕАД

Пътнически вагони

През 2003 г. са закупени 46 броя пътнически вагони втора употреба от Германия на стойност 3,6 млн. лева.

За 2004 година са предвидени инвестиции в размер на 25,2 млн. лева, които да се вложат в:

- Рециклиране на 20 броя пътнически вагони;

- Доставка на 40 броя вагони втора употреба;

- Доставка на 10 броя спални вагона.

Товарни вагони

За 2004 и 2005 година са предвидени инвестиции в размер на 60 млн. лева, които се влагат в ремонта и модернизацията на 3 630 броя товарни вагони.

Локомотиви

През 2004 година са планирани инвестиции за модернизация и основен ремонт на електрически и дизелови локомотиви в размер на 8 млн. лева.

При ремонта на подвижния състав се използват напълно мощностите на вагоноремонтните депа и част от капацитета на вагоноремонтните заводи.

4. Финансово състояние

Драстичното намаление на превозите за последните десет години – два пъти при товарните и 1,5 пъти при пътническите, доведоха до рязко влошаване на финансовото състояние на железницата и загуба от 85 млн.лв. за 2000 г. и 140 млн. лв. за 2001 г. В резултат на усилията на правителството, приетия модел на преструктуриране на железниците и взетите мерки за ограничаване на разходите, през 2002 г. дефицитът беше 54 млн. лв., а за 2003 г. само 38 млн. лв.

От началото на 2004 г. реалното финансово състояние на НК “Железопътна инфраструктура” бележи тенденция на стабилизиране. Във връзка с увеличения обем на превозите и нарастване на приходите от инфраструктурни такси, компанията прогнозира да приключи 2004 г. с подобрен финансов резултат спрямо разчетения в бизнес-плана. Очакваната загуба за годината е в размер на 31,8 млн. лв., която е и следствие на вложените повече средства за текущ ремонт на железния път и някои основни гари.

Финансовото състояние на БДЖ ЕАД е подобрено, намалени са задълженията към НК “Железопътна инфраструктура”. В резултат на нарасналия обем превози от началото на годината, загубата в сравнение с полугодието на 2003 г. е намалена с близо 6 млн. лв.

След намесата на Министерството на транспорта и съобщенията железопътният превозвач сключи договор с медодобивния комбинат “Кремиковци” АД на повишени цени. Направен беше график за ускорено погасяване на просрочените 18 млн. лв. към БДЖ ЕАД. От м. юни досега задължението на МК “Кремиковци” АД е намалено до 3,8 млн. лв. към 30.09.2004г.

БДЖ ЕАД и НК ЖИ към 30.09.2004г нямат просрочения в изплащането на дължимите трудови възнаграждения на железничарите.

5. Взаимоотношения с държавата

Взаимоотношенията между железопътните предприятия и държавата са регламентирани на договорна основа.

Договор за обществени превозни услуги с железопътен транспорт

С решението на Министерския съвет № 474/02.06.2004 г., на “Български държавни железници” ЕАД се възложи задължението за извършване на обществена превозна услуга – превоз на пътници.

Видът на облекчението е субсидия за финансиране на част от текущите разходи, направени при превозите и компенсация за покриване на разходите между приходите, които биха били получени по обявените в тарифата на превозвача редовни цени за превоз на пътници и приходите по намалените тарифи или безплатно пътуване за извършване на услугите.

Максималният размер на субсидиите и компенсациите, изплащани от държавата на превозвача се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година. За 2004 г. субсидията за пътническите превози е 60+10 млн. лв. с включен ДДС, а компенсацията за социалните тарифни намаления е 18,4 млн. лв. с включен ДДС. Срокът на договора е за 5 години, като актуализацията на показателите ще се извършва всяка година.

В договора са включени параметрите на базовите показатели за пътнически превози, нормите за надеждност, капацитет и качество на услугите и публичните тарифи, които се прилагат при изпълнението на обществените услуги. Това е направено предвид обществения интерес на тези категории пътници да бъдат осигурени безплатни или при намалени цени пътувания, както и предвид способността на единствения лицензиран превозвач да поеме и изпълнява задълженията за обществени превозни услуги, да осигури непрекъснатост, редовност, капацитет и качество на железопътните превози и да осигури благоприятни транспортни условия и цени.

Предвидени са критерии за измерване на изпълнението на задълженията, задължения за отчитане, уговорени са последиците от неизпълнението и основанията за прекратяване на договора, както и задължения при изтичане на срока на действие на договора или неговото прекратяване.

Договор между НК “Железопътна инфраструктура” и държавата

Съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт сключването на рамков договор с държавата през 2004г. е приоритетна задача за НК “Железопътна инфраструктура”. Целта му е гарантиране участието на държавата във финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и възможностите за дългосрочно планиране на инвестициите. Този Договор е израз на политическата воля на българското правителство да има интероперабилна железопътна инфраструктура, съответстваща на изискванията на AGTC и AGC стандарти и съобразена в пълна степен с поетите международни ангажименти на Република България за развитие на Националната транспортна система. Проектът на договора е разработен съвместно с Министерството на финансите и предстои неговото одобрение.

Съгласно заложените параметри в Проектодоговора с държавата държавната помощ за железопътния сектор в периода до 2007 г. непрекъснато ще нараства. От 30 млн. лв. капиталови трансфери за 2004 г., държавното участие в развитието на железопътната инфраструктура е необходимо да нарасне съответно за 2005 г. на 182 млн. лв., за 2006 г. на 234 млн.лв., а през 2007 г. да достигне до 250 млн. лв.

При успешна реализация на заложените параметри  в  средносрочен  план до  2010 г. се очаква подновяване на 662  км. железен път, среден ремонт на 843 км., подмяна на 245 бр. стрелки, ремонт и модернизация на 44 бр. гарови централизации и 36 бр. автоматични прелезни устройства. Ще се изградят 1 476 км. оптична телекомуникационна мрежа и ще се модернизират 1 061 км. системи за осигуряване на движението и автоматична локомотивна сигнализация. Предвижда се да бъдат завършени и основните инфраструктурни проекти:

- Електрификация на жп линията Драгоман - Калотина;

- Удвояване и електрификация на линията Карнобат - Синдел;

- Реконструкция и електрификация на линията Пловдив - Свиленград;

- Нов мост на р.Дунав при Видин - Калафат;

В резултат от вложените инвестиции допустимата скорост по протежение на Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 78,9 км/ч през 2004 г. до 101,2 км/ч през 2010 г., а тази по главните линии извън Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 82 км/ч през 2004 г. до 90,5 км/ч през 2010 г. Респективно максималният капацитет по протежение на Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от 14,8 милиарда ткм през 2004 г. до 16,1 милиарда ткм през 2010 г., а този по главните линии извън Транс-европейските транспортни коридори ще се повиши от   7.8 милиарда ткм през 2004г. до 8 милиарда ткм през 2010 г.

6. Приоритети и действия за подобряване състоянието на железопътния сектор

По инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията и с активното съдействие на НК “Железопътна инфраструктура” и БДЖ ЕАД беше изготвена програма от 50 точки за реформа в железниците, в която най-важните моменти са:

- Основните дейности на БДЖ ЕАД са разделени на товарни и пътнически превози, които имат собствен вагонен и локомотивен парк и бази за ремонт и поддръжка. В ход е и счетоводно разделяне на двете дейности.

- Предвидено е финансово оздравяване на сектора чрез:

- концесии и продажба на линии;

- закриване на губещи жп линии;

- оптимизиране на персонала;

-подобряване на финансовото управление.

- Осъществена е първата емисия на корпоративни облигации на държавно дружество в България в размер на 30 млн. евро. Средствата, набрани от емисията, ще бъдат използвани за финансиране на ремонтната програма на дружеството за товарни вагони.

- През октомври започна изпълнението на програмата за ремонт и модернизация на 3 620 вагона, за да се посрещнат растящите нужди на българската индустрия от транспортни услуги. Поръчките се изпълняват само в български вагоноремонтни заводи (Септември, Самуил, Карлово, Хан Крум, Левски, Бургас, Дряново и Раднево). До момента са ремонтирани над 900 товарни вагона. Във вагоно-ремонтните заводи бяха назначени допълнително 362 човека, в т.ч. 45 съкратени служители на БДЖ. Основните професии са шлосери, заварчици, стругари и бояджии. Поради спецификата на дейността, много трудно служители на БДЖ се решават да кандидатстват за работа в ремонтните заводи и това е основната причина те да бъдат само 45 души.

- Създадени са условия за конкуренция на транспортния пазар чрез лицензиране на нови оператори:

- през м.май 2004 г беше лицензиран първият частен превозвач за превоз на товари с железопътен транспорт.

- В ход е Оздравителна програма за механизирано подновяване на 414 км. железен път.

- Предвижда се и се изпълнява програма за модернизация на главните жп гари - Русе, София, Варна, Пловдив и Бургас.

- БДЖ ЕАД стартира процедура за доставката на "фамилия влакове" - 25 дизелови мотрисни влака, до 15 тривагонни електромотрисни влака и до 10 четиривагонни електромотрисни влака. По този начин частично ще се подмени остарелия вагонен парк, ще се повиши качеството на превозите и ще се намалят разходите за гориво, електроенергия, ремонт и поддръжка.

- Преструктурирана е тарифата за пътнически превози и съответно разписанието за пътнически превози с ясно обособени пазарни сегменти - експресни влакове, бързи влакове и пътнически влакове.

- Подобрено е финансовото състояние на превозвача БДЖ ЕАД, намалени са задълженията към НК “Железопътна инфраструктура”, намалена е значително загубата в сравнение с шестмесечието на 2003 г. от 25 717 хил. лв. на 17 304 хил. лв.

- С бюджета за 2004 г. е постигнато 50%-но увеличение на капиталовия трансфер към НК “Железопътна инфраструктура” от 20 на 30 млн. лв. За 2005 г. се очаква ново увеличение.

- С Постановление № 194 на Министерския съвет се промени Тарифата за инфраструктурните такси. По този начин се синхронизира подходът при определяне на инфраструктурните такси, събирани от Национална компания “Железопътна инфраструктура”, с този, възприет като цяло в законодателствата на европейските държави в областта на железопътния транспорт, както и с принципите, заложени в Директивите на Европейския съюз.

Уважаеми дами и господа,

В заключение трябва да се отбележи, че дейността на Министерството на транспорта и съобщенията и железопътните предприятия е насочена преди всичко към подобряване на финансовото състояние и стабилизиране на железопътния сектор. Мога да ви уверя, че до приемането ни в Европейския съюз през 2007 г., нашите усилията ще бъдат насочени към повишаване качеството на транспортните услуги и безопасността на превозите при подобрени параметри и стандарти на железопътната инфраструктура и подвижния състав.

Сигурна съм, че със съвместните усилия на всички вас ще постигнем желаното и достойно присъствие на българските железници в интегрираната Европейска железопътна система.

# Text boxes

35

50

64

59

66

76

102

19

21

25

30

30

32

63

0

20

40

60

80

100

120

1990

1992

1994

1996

2000

2002

0

20

40

60

80

100

120

превозени пътници (лява скала)

превозени товари (дясна скала)

млн. човека

млн. тона

1998

2003

34

20